## Slide 1: Suivi de la ligne PID
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN

## Slide 2: Objectifs de la leçon
Apprenez les limites du contrôle proportionnel
Apprenez ce que signifie le PID
Apprenez à programmer le PID et à le régler

## Slide 3: Quand le contrôle proportionnel pose-t-il problème ?
Que ferait un humain ?
En ligne  allez tout droit
Sur le blanc  tournez à gauche
En traversant la ligne  tournez à droite
Sur le blanc  tournez à gauche
Éloignez-vous encore plus de la ligne !
Que ferait un contrôle proportionnel ?
En ligne  allez tout droit
Sur le blanc  tournez à gauche
En traversant la ligne  allez tout droit !
Sur la ligne blanche  tournez à gauche
En s'éloignant de la ligne  tournez à gauche du même nombre !
LECTURE DE LA LUMIÈRE =
50%
Note : les quelques diapositives suivantes sont animées. Utilisez le mode de présentation PowerPoint pour les visualiser
100%

## Slide 4: Comment pouvons-nous régler le problème du contrôle proportionnel ?
Que ferait un humain ?
Que ferait un contrôle proportionnel ?
Tournez à gauche/en ligne  allez tout droit !
Éloignez-vous de la ligne  tournez à gauche du même nombre !
1. Prévoir le prochain relevé du capteur
2. Les corrections de pilotage passées ont-elles contribué à réduire les erreurs ?
Tournez à gauche/en ligne  tournez à droite
S'éloigner encore plus de la ligne  tourner encore plus !

## Slide 5: Intégrales et dérivés
Lorsque la correction fonctionne bien, à quoi ressemblent les erreurs de lecture?
  +5, -6, +4 -3.... c'est-à-dire rebondissant autour de 0
Lorsque le pilotage ne fonctionne pas, à quoi ressemble l'erreur ?
  +5, +5, +6, +5... c'est-à-dire toujours d'un côté de 0
Comment pouvons-nous le détecter facilement ?
  Conseil : examinez la somme de toutes les erreurs passées
Quelle est la valeur idéale de cette somme ? Qu'est-ce que cela signifie si la somme est importante ?
Intégrale --> La "somme" des valeurs
1. Prévoir le prochain relevé du capteur
2. Les corrections de direction passées ont-elles contribué à réduire les erreurs ?
Si les lectures sont : 75, 65, 55, quelle sera la prochaine lecture, selon vous ?
  Et si les lectures étaient 57, 56, 55...
Quelles informations avez-vous utilisées pour deviner ?
Dérivée --> Le taux auquel une valeur change

## Slide 6: Qu'est-ce que le PID ?
Proportionnelle [Erreur]  Quelle est la situation actuelle ?
Intégrale  Mes corrections passées ont-elles aidé à arranger les choses ?
Dérivée  Comment la situation évolue-t-elle ?
Le contrôle PID  combine les valeurs d'erreur, d'intégrale et de dérivée pour décider de la manière de diriger le robot

## Slide 7: Erreur
La ligne continue représente ce que vous avez vu, la ligne pointillée est l'avenir
Au temps 20 sec, vous voyez une lecture lumineuse = 40 et une erreur = -10 (X rouge)
Chart: Erreur
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Chart: Intensité lumineuse
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 50 | 56.7474 | 61.9856 | 65.7301 | 68.0315 | 68.9797 | 68.703 | 67.3645 | 65.155 | 62.2854 | 58.9771 | 55.4523 | 51.9244 | 48.5888 | 45.6152 | 43.1413 | 41.2677 | 40.0557 | 39.5265 | 39.6625 | 40.4108
 | 40.4108 | 41.6877 | 43.3856 | 45.3793 | 47.5346 | 49.7156 | 51.7927 | 53.649 | 55.1867 | 56.3314 | 57.035 | 57.2776 | 57.0668 | 56.4368 | 55.4442 | 54.1648 | 52.6877 | 51.1099 | 49.5303 | 48.0438 | 46.7359 | 45.6782 | 44.9248 | 44.5094 | 44.4445 | 44.721 | 45.3101 | 46.1649 | 47.2246 | 48.418 | 49.6684
  Soustraire la cible(50)

## Slide 8: Intégrale
Regard sur l'histoire passée du suiveur de ligne
Somme des erreurs passées
Surface similaire sous la courbe dans le graphique (intégrale)
  Vert = zone positive
  Rouge = zone négative
Chart: Temps (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
Chart: Temps (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 18.733 | 34.4631 | 52.4947 | 71.4744 | 90.1774 | 107.5418 | 122.6968 | 134.9822 | 143.9593 | 149.4116 | 151.3359 | 149.9247 | 145.5399 | 138.6811 | 129.9488 | 120.0045 | 109.5309 | 99.1934 | 89.6042
 | 89.6042 | 81.2919 | 74.6775 | 70.0568 | 67.5913 | 67.3069 | 69.0996 | 72.7486 | 77.9354 | 84.2667 | 91.3017 | 98.5793 | 105.6461 | 112.0829 | 117.5271 | 121.692 | 124.3797 | 125.4896 | 125.0199 | 123.0637 | 119.7996 | 115.4778 | 110.4026 | 104.9121 | 99.3566 | 94.0776 | 89.3877 | 85.5526 | 82.7773 | 81.1953 | 80.8637

## Slide 9: Dérivée
À quelle vitesse la position change-t-elle ?
  Prévoir où se trouvera le robot dans un avenir immédiat
  Même chose que la vitesse à laquelle l'erreur change
Peut être mesurée en utilisant la tangente aux mesures --> dérivée
  Approximatif en utilisant deux points proches sur le graphique
Chart: Temps (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Ligne tangente
Chart: Temps (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 5.2383 | 3.7445 | 2.3014 | 0.94817 | -0.27666 | -1.3386 | -2.2095 | -2.8696 | -3.3083 | -3.5248 | -3.5279 | -3.3356 | -2.9735 | -2.4739 | -1.8736 | -1.212 | -0.52921 | 0.13603 | 0.74827
 | 0.74827 | 1.277 | 1.6978 | 1.9937 | 2.1553 | 2.181 | 2.0771 | 1.8563 | 1.5377 | 1.1447 | 0.70361 | 0.24255 | -0.21071 | -0.63007 | -0.99254 | -1.2794 | -1.4771 | -1.5778 | -1.5796 | -1.4865 | -1.3079 | -1.0576 | -0.75341 | -0.41539 | -0.064947 | 0.27655 | 0.58903 | 0.85484 | 1.0597 | 1.1934 | 1.2504

## Slide 10: Pseudo-code
Faites une nouvelle lecture du capteur de lumière
Calculez l'"erreur«
Mettez à l'échelle l'erreur pour déterminer la contribution à la mise à jour du pilotage (contrôle proportionnel)
Utilisez l'erreur pour mettre à jour l'intégrale (somme de toutes les erreurs passées)
Mettez à l'échelle l'intégrale pour déterminer la contribution à la mise à jour du pilotage (contrôle intégral)
Utilisez l'erreur pour mettre à jour le dérivé (différence par rapport à la dernière erreur)
Mettez à l'échelle le dérivé pour déterminer la contribution à la mise à jour du pilotage (contrôle du dérivé)
Combinez les réactions P, I et D et dirigez le robot

## Slide 11: Code - Proportionnel
C'est la même chose que le code de contrôle proportionnel
Erreur = distance de la ligne = lecture - cible
Correction (P_fix) = Erreur mise à l'échelle par la constante proportionnelle (Kp) = 0,3

## Slide 12: Code - Intégral
Cette section calcule l'intégrale. Elle ajoute l'erreur actuelle à une variable qui a la somme de toutes les erreurs précédentes.
La constante d'échelle est généralement petite puisque l'intégrale peut être grande
Intégrale=somme de toutes les erreurs passées=dernière intégrale + erreur la plus récente
Correction (I_fix) = Intégrale mise à l'échelle par la constante proportionnelle (Ki) = 0,001

## Slide 13: Code - Dérivé
Cette section du code calcule le dérivé. Elle soustrait l'erreur actuelle de l'erreur passée pour trouver la variation de l'erreur.
Dérivé = taux de variation de l'erreur = erreur actuelle - dernière erreur
Correction (D_fix) = Dérivé mis à l'échelle par une constante proportionnelle (Kd) = 1,0

## Slide 14: Tout mettre ensemble
Chacun des composants a déjà été mis à l'échelle. À ce stade, nous pouvons simplement les additionner
Additionnez les trois corrections pour P, I et D. Cela permettra de calculer la correction finale
Dans SPIKE Prime, nous utilisons le % de puissance pour que les moteurs soient non régulés
Apply the correction the the steering of a move steering block

## Slide 15: Code complet
C'est ce que vous obtenez si vous mettez toutes ces parties ensemble
Nous espérons que vous comprenez maintenant un peu mieux comment fonctionne le PID

## Slide 16: Code complet
Définissez les variables pour la dernière erreur et l'intégrale avant la boucle et initialisez-les à 0 car elles sont lues avant d'être écrites. En outre, réglez les moteurs de mouvement.

## Slide 17: Étape clé : Régler les constantes du PID
La façon la plus courante de régler vos constantes PID est l'essai et l'erreur
Cela peut prendre du temps. Voici quelques conseils :
  Désactivez tout sauf la partie proportionnelle (mettez les autres constantes à zéro)
  Ajustez seulement la constante proportionnelle jusqu'à ce que le robot suive bien la ligne
  Ensuite, activez l'intégrale et ajustez jusqu'à ce qu'elle fournisse de bonnes performances sur une série de lignes
  Enfin, activez la dérivée et ajustez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du suivi de la ligne
  Lorsque vous activez chaque segment, voici quelques bons chiffres pour commencer pour les constantes :
    P : 1,0 ajusté par ±0,5 initialement et ±0,1 pour le réglage fin
    I : 0,05 ajusté par ±0,01 initialement et ±0,005 pour le réglage fin
    D : 1,0 ajusté par ±0,5 initialement et ±0,1 pour le réglage fin

## Slide 18: Evaluer les suiveurs de la ligne
Proportionnel
utilise le "P" dans PID
Effectue des tours proportionnels
Fonctionne bien sur les lignes droites et courbées.
Bon pour les équipes intermédiaires à avancées  Doivent connaître les blocs de mathématiques
PID
C'est mieux que le contrôle proportionnel sur une ligne très courbée, car le robot s'adapte à la courbure
Cependant, pour la FLL (FIRST LEGO League), qui a surtout des lignes droites, un contrôle proportionnel peut être suffisant

## Slide 19: Générique
Cette leçon a été créée par Sanjay Seshan et Arvind Seshan pour « SPIKE Prime Lessons »
D'autres leçons sont disponibles à l'adresse suivante www.primelessons.org
Ce travail est autorisé dans le cadre d’une Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.