## Slide 1: Lijnvolger
DOOR SANJAY EN ARVIND SESHAN
Vertaald roy krikke en henriëtte van dorp
Deze les maakt gebruik van SPIKE 3-software

## Slide 2: Lesdoelstellingen
Leer hoe u een robot een lijn kunt laten volgen met behulp van de Kleurmodus op de Kleursensor
Leer hoe u een lijn volgt totdat een sensor wordt geactiveerd
Leer hoe u een lijn over een bepaalde afstand kunt volgen
Leer hoe u sensoren, lussen en schakelaars combineert

## Slide 3: Robots volgen de rand van de lijn
De robot moet kiezen welke kant hij op moet draaien als de kleurensensor een andere kleur ziet.
Het antwoord hangt af van welke kant van de lijn je volgt!
Indien op zwart, ga linksaf.
Indien wit, ga rechtsaf.
Indien op zwart, ga rechtsaf.
Indien op wit, linksaf.

## Slide 4: Aan welke kant van de lijn moet je beginnen?
✔
✗
✔
Als je een lijnvolger schrijft om de rechterkant van de lijn te volgen, moet je de robot rechts van de lijn starten

## Slide 5: UITDAGING: Volg een lijn
Schrijf een programma dat de rechterrand van de lijn volgt
Als uw sensor zwart ziet, slaat u rechtsaf
Als uw sensor wit ziet, slaat u linksaf
Gebruik een If-Else-blok om die beslissing te nemen
Herhaal de lijnvolger voor altijd
Gebruik de kleurmodus of de gereflecteerde lichtmodus
Let op: Om lijn te volgen met de Advanced Driving Base (ADB) in Kleurmodus zul je een wijziging in het ontwerp moeten aanbrengen omdat de kleurensensor zwart op de hoogte niet herkent in de originele bouwinstructies. Zie onze les Kleursensor.

## Slide 6: LIJNVOLGER – kleur- en gereflecteerde modus
Wanneer de sensor zwart ziet, draait de robot naar rechts
Wanneer de sensor wit ziet, draait de robot naar links
Dit programma volgt de rechterkant van een zwarte lijn met behulp van de Kleurmodus
Als u de gereflecteerde lichtmodus wilt gebruiken, vervangt u de voorwaarde

## Slide 7: Verlenging
VERANDERENDE UITGANGSVOORWAARDEN
  Wat als je niet voor altijd de lijn wilt volgen? Wat zou de lijn willen volgen totdat er op een Force-sensor werd gedrukt?
  Combineer deze les met de herhaalblokles om dit probleem op te lossen.

## Slide 8: CREDITS
Deze les is gemaakt door Sanjay Seshan en Arvind Seshan voor Prime Lessons
Deze lessen zijn door Roy Krikke en Henriëtte van Dorp vertaald in het Nederlands Meer lessen zijn beschikbaar op www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.