## Slide 1: INTRODUÇÃO AO HUB & SOFTWARE
POR SANJAY E ARVIND SESHAN

## Slide 2: OBJETIVOS
Aprender como o Hub funciona
Aprender sobre as funções principais do software
Aprender como se conectar ao Hub

## Slide 3: OS BOTÕES DO HUB
Colocar hub em modo de pareamento Bluetooth
Botão esquerdo para navegar entre programas no menu inicial.
Seleciona ou sai de um programa em execução. Segure por 5 segundos para desligar. Aperte para ligar o Hub
Botão direito para navegar entre programas.
1
2
3
4

## Slide 4: A TELA DO HUB
Matriz LED 5x5 pode ser usada para animações e também para selecionar programas
Padrões na tela representam diferentes programas
Use as setas e o botão central para navegar e iniciar programas.
Você pode ter no máximo 20 programas.

## Slide 5: PORTAS, MOTORES E SENSORES
O Hub tem 6 portas (A-F)
Qualquer porta pode ser usada para qualquer motor ou sensor
O Kit SPIKE Prime vem como um motor grande, dois motores médios, um sensor de força, um sensor de distância, um sensor de cor e uma IMU (Unidade de Medida Inercial) de 6 eixos (acelerômetro de 3 eixos + giroscópio de 3 eixos) integrada ao Hub.

## Slide 6: INTRODUÇÃO
Siga as etapas na tela e depois clique em “Começar” para acessar o ambiente de programação

## Slide 7: PÁGINA INICIAL
Criar novo projeto
Abrir projeto salvo
Adicionar unidades
Instruções de montagem

## Slide 8: ACESSANDO MENU DE AJUDA
Clique no ícone de configuração na página inicial
Navegue até o menu de ajuda na coluna a esquerda.

## Slide 9: ADICIONANDO UNIDADES
Planos de aula podem ser achados na secção Unidades a partir do menu inicial
Selecione o módulo desejado e clique em Download
O módulo para FLL se chama “Prontos para a Competição”

## Slide 10: BÁSICOS DA PROGRAMAÇÃO
Projeto aberto
Propriedades do projeto, renomear projeto ou mover arquivo para novo local (ex: salvar como)
Retorna à página inicial
Novo projeto
Extensões
Ambiente de programação

## Slide 11: EXTENSÕES: ADICIONANDO MAIS BLOCOS
Quando você inicia o software, nem todos os blocos estão habilitados.
Clique em “extensões” na parte inferior da paleta de blocos
Em nossos tutoriais iremos usar “Mais Motores” e “Mais Movimento” com frequência.
Esse blocos vão aparecer em abas diferentes quando instalados.

## Slide 12: AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO
Paleta de blocos
Download
Painel de Controle
O ambiente principal de programação é onde você vai criar cada programa (chamado de projeto)
Todos os blocos se encontram na paleta à esquerda
O ícone de conexão permite você acessar o Painel de Controle
O botão Download/executar lhe permite escolher o modo em que vai baixar programa.
Parar / iniciar
Download

## Slide 13: VISÃO GERAL DA PALETA DE BLOCOS
Motores – Controla um motor individual
Movimento – Controla dois motores com sincronização
Luz – Programa a matriz 5X5
Som – toca um som
Eventos - Inicia ações baseadas em eventos (ex: sensores ou timers)
Controle – Loops, se/então etc.
Sensores – Lê o valor de um sensor
Operadores – Matemática e lógica
Variáveis - Armazena dados em uma variável ou lista
Meus Blocos – Blocos personalizados
Mais Movimento – Blocos adicionais de movimento
Mais Motores – Blocos adicionais de motores
Gerenciador de Clima – Acessa informações do clima e tempo
Música – Toca notas musicais e seleciona instrumentos

## Slide 14: PAINEL DE CONTROLE
Você deve se conectar ao Hub para acessar esta secção.
Essa secção é útil para:
  Verificar o nível de bateria
  Verificar a versão do Hub OS
  Valores do sensor giroscópio
  Verificar quais motores e sensores estão conectados
  Verificar valores em tempo real dos motores e sensores.
Você também pode renomear o seu Hub clicando nos três pontos (...)
A opção “gerenciar programas” tem uma lista de todos os programa do Hub (máximo de 20). Use essa seção para reordenar os programas.

## Slide 15: DOWNLOAD VS. TRANSMISSÃO
Download: O programa roda no Hub e pode ser usado a qualquer momento, com ou sem, o PC.
Transmissão: O programa roda no PC e controla os motores do robô.
  Isso tende a deixar o tempo de resposta maior no robô, mas permite usar recursos de IoT (Internet das coisas) para funções como previsão do tempo
Nota: Equipes de FLL devem usar o modo Download em competições.

## Slide 16: CONECTANDO AO HUB
O software se conectará automaticamente se você estiver usando USB
Para se conectar através do Bluetooth, clique no ícone de conexão.
Ative o Bluetooth pressionando o botão de Bluetooth no Hub
Seu Hub irá aparecer na lista. Aperte “conectar” no seu Hub

## Slide 17: CRÉDITOS
Esse tutorial foi criado por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
Mais tutoriais em www.primelessons.org
Traduzido para o português por Lucas Colonna e revisado por Anderson Harayashiki Moreira
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.